Утвержден и введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 6 июня 2006 г. № 106-ст

Разработан

Федеральным государственным учреждением

"Научно-исследовательский центр "Охрана"

(ФГУ НИЦ "Охрана") МВД России

Внесен

Техническим комитетом по стандартизации

ТК 234 "Технические средства систем охраны и безопасности".

Введён впервые

Национальный Стандарт Российской Федерации

Системы охраны и безопасности

Термины и определения

Guard and security systems. Terms and definitions

ГОСТ Р 52551-2006

Дата введения - 01.01.2007 г.

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в данной области.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в технических документах и литературе.

Термины приведены в алфавитном порядке по разделам, с указанием номера статьи.

Термины и определения, заимствованные из других действующих национальных стандартов Российской Федерации, заключены в рамки из тонких линий.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

Национальные стандарты Российской Федерации, рекомендуемые для применения совместно с настоящим стандартом в части терминов, приведены в Приложении А.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области обеспечения противокриминальной охраны и антитеррористической безопасности объектов различных форм собственности общего назначения, нежилых и жилых помещений, а также физических лиц.

Термины, установленные настоящим стандартом, могут использоваться для применения во всех видах технической текстовой документации и литературы, относящихся к техническим средствам противокриминальной охраны и антитеррористической безопасности объектов на всех этапах жизненного цикла указанных средств.

Термины, установленные настоящим стандартом, не применяются в области охраны и безопасности режимных объектов ядерной энергетики, имеющих на своей территории ядерные материалы и установки, а также радиационные источники и пункты хранения радиоактивных веществ и материалов.

2. Термины и определения

2.1. Криминальные и террористические угрозы

2.1.1. Терроризм: идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий (по Федеральному закону[2]).

2.1.2. Угроза безопасности: совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства (по Закону Российской Федерации [1]).

2.1.3. Угроза криминальная: совокупность условий и факторов, создающих опасность преднамеренного противоправного нанесения ущерба объекту и имуществу, здоровью и жизни физического лица, хищение материальной и интеллектуальной собственности.

2.1.4. Угроза террористическая: совокупность условий и факторов, создающих опасность преднамеренного противоправного уничтожения или нанесения ущерба объекту, гибели людей, причинения им значительного имущественного ущерба с применением холодного, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно опасных последствий.

2.1.5. Уровень защищенности объекта от террористических угроз: комплексный показатель, характеризующий используемые защитные меры конкретного объекта.

2.2. Опасность и безопасность

2.2.1. Безопасность: состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (по Закону Российской Федерации [1]).

2.2.2. Безопасность противокриминальная: состояние защищенности объекта, характеризующееся отсутствием недопустимого риска или угроз различного типа, обеспечиваемое комплексом защитных мер.

2.2.3. Безопасность технической системы: состояние защищенности технической системы, характеризующееся отсутствием недопустимого риска.

2.2.4. Интересы жизненно важные: совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства (по Закону Российской Федерации [1]).

2.2.5. Мера защитная: мера, используемая для уменьшения риска или угроз различного типа.

2.2.6. Мера защитная техническая: мера, используемая для уменьшения риска или угроз различного типа путем применения технических средств охраны.

2.2.7. Опасность криминальная: состояние, характеризующееся присутствием угроз различного типа или недопустимого риска возникновения ущерба.

2.2.8. Риск: вероятность причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, в том числе животным или растениям, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу с учетом тяжести этого вреда.

2.2.9. Риск нанесения ущерба: комплексный показатель, характеризующий вероятность возникновения ущерба за нормированный период времени и его величину.

2.2.10. Риск нанесения ущерба допустимый: риск нанесения ущерба, который в конкретной области деятельности признается допустимым при возникновении определенной опасной ситуации.

2.2.11. Ситуация опасная: совокупность обстоятельств, при которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности с определенной степенью риска.

2.2.12. Событие, вызывающее ущерб: событие, при котором опасная ситуация приводит к ущербу.

2.3. Противокриминальная охрана

2.3.1. Охрана противокриминальная: комплекс организационных и технических мероприятий по ограничению доступа и предотвращению криминальных угроз и посягательств, защите территории, помещений, источников информации, средств и предметов производства, продукции и объектов различных форм собственности.

2.3.2. Охрана противокриминальная автономная: обособленная противокриминальная охрана объекта без автоматической передачи информации о его состоянии на пункт централизованной охраны.

2.3.3. Охрана противокриминальная централизованная: противокриминальная охрана территориально рассредоточенных объектов с помощью пунктов централизованной охраны.

2.4. Объекты и субъекты противокриминальной охраны

2.4.1. Объект критически важный: объект, нарушение или прекращение функционирования которого приводит к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению, разрушению или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этой территории, на длительный период времени.

2.4.2. Объект особо важный: техногенный, природный, природно-техногенный объект, подверженный риску криминальных угроз нанесения неприемлемого ущерба самому объекту, природе и обществу, а также подверженный угрозам возникновения чрезвычайных обстоятельств.

2.4.3. Объект повышенной опасности: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво- и пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

2.4.4. Объект противокриминальной охраны: строительная конструкция или ее часть, территория или ее фрагмент, отдельно расположенные предметы или предмет (принадлежность для хранения ценностей или имущества, экспонат, культовый атрибут, развлекательно-игровой реквизит, вещь).

2.4.5. Субъекты охраны: персонал охраняемого объекта (владельцы, работники, администрация) и его посетители, сотрудники службы охраны и безопасности (охранники, инженерно-технические специалисты), совместно участвующие в функционировании системы охраны и безопасности объекта.

2.4.6. Ценности охраняемые: изделия и предметы, имеющие какую-либо материальную, культурную, духовную или интеллектуальную ценность, являющиеся объектом охраны.

2.5. Антитеррористическая безопасность

2.5.1. Безопасность антитеррористическая: состояние защищенности физического лица или объекта от террористических угроз.

2.6. Системы противокриминальной и антитеррористической безопасности

2.6.1. Системы технические антитеррористической и противокриминальной безопасности: системы, включающие в себя технические средства, обеспечивающие безопасность объекта или субъекта от террористических и криминальных угроз.

2.7. Охранно-пожарная сигнализация

2.7.1. Вероятность обнаружения извещателя: нижняя граница статистической оценки вероятности выдачи тревожного сигнала извещателем в стандартных условиях испытаний, устанавливаемых в стандартах, технических условиях или других нормативных документах.

2.7.2.

Влияние помехи: снижение показателей качества функционирования технического средства, вызванного электромагнитной помехой. {ГОСТ Р 50397-92, статья 1.4]

2.7.3. Воздействие единичное на извещатель: минимально необходимое изменение значения контролируемого извещателем параметра, при котором им выдается извещение.

2.7.4.

Граница зоны обнаружения (для охранных извещателей движения с радиальной или круговой зоной обнаружения): условная линия соединяющая точки, расположенные на наибольших радиальных расстояниях во всех направлениях, на которых извещатель выдает извещение о проникновении при обнаружении им стандартной цели, перемещающейся к извещателю. [ГОСТ Р 50658-94, пункт 3.5], [ГОСТ Р 50659-94, пункт 3.5]

2.7.5. Дальность действия охранного извещателя (с радиальной или круговой зоной обнаружения): расстояние от извещателя до границы его зоны обнаружения в направлении объекта обнаружения.

2.7.6. Дальность действия извещателя (кроме ручного и точечного) максимальная: предельное значение дальности действия извещателя, при котором он реагирует на объект обнаружения.

2.7.7. Дальность действия извещателя (кроме ручного и точечного) максимальная/минимальная рабочая: максимальное/минимальное значение дальности действия извещателя, при котором обеспечивается выполнение показателей назначения.

2.7.8. Датчик: составная, конструктивно законченная часть извещателя, включающая в себя чувствительный элемент, преобразующий конкретное физическое воздействие на него объекта обнаружения в электрический сигнал.

2.7.9.

Емкость информационная: число охраняемых объектов (для систем передачи извещений), контролируемых шлейфов сигнализации (для приемно-контрольных приборов), охраняемых зон, о состоянии которых может оповестить оповещатель (для оповещателей), или защищаемых зон (для приборов управления), информацию о (для) которых может передавать (принимать, отображать и т.п.) техническое средство охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.10.

Зона обнаружения извещателя: часть пространства охраняемого объекта, при перемещении в которой человека (объекта обнаружения) или возникновении очага пожара извещатель выдает извещение о проникновении (попытке проникновения) или пожаре. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.11.

Зона отторжения: зона, непосредственно примыкающая к инженерным ограждениям охраняемого объекта и свободная от построек, деревьев, кустарника и т.п., для обеспечения нормальной работы извещателей для открытых площадок и периметров объектов. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.12.

Извещатель (техническое средство обнаружения): устройство для формирования извещения о тревоге при проникновении (попытке проникновения) или инициирования сигнала тревоги потребителем. [ГОСТ Р 50658-94, пункт 3.1], [ГОСТ Р 50659-94, пункт 3.1], [ГОСТ Р 50777-95, пункт 3.1]

2.7.13. Извещатель-ловушка: охранный извещатель, скрытно устанавливаемый внутри охраняемого объекта на наиболее вероятном направлении перемещения нарушителя, блокирующий или имитирующий какой-либо предмет, наиболее подверженный криминальной угрозе.

2.7.14.

Извещатель охранно-пожарный: извещатель, совмещающий функции охранного и пожарного извещателя. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.15. Извещатель охранно-пожарный ультразвуковой: извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) или пожаре (загорании) при воздействии на поле волн ультразвукового диапазона, излучаемых извещателем, вызванного появлением человека или признаков пожара в зоне обнаружения.

2.7.16. Извещатель охранный вибрационный: извещатель, реагирующий на объект обнаружения по вызываемым им вибрационным колебаниям при его перемещении в зоне обнаружения.

2.7.17. Извещатель охранный газоаналитический: извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении газового состава окружающей среды, вызванном проникновением объекта обнаружения.

2.7.18. Извещатель охранный гидравлический подземный: извещатель охранный, формирующий тревожное извещение при изменении дифференциального давления между чувствительными элементами, выполненными в виде эластичных труб, заполненных антифризом под давлением, при механических воздействиях на эти трубы (при обнаружении стандартной цели).

2.7.19. Извещатель охранный емкостный, индуктивный: извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении емкости, индуктивности его чувствительного элемента, обусловленном проникновением объекта обнаружения.

2.7.20. Извещатель охранный звуковой: извещатель, формирующий извещение о тревоге при возникновении акустических волн в зоне обнаружения.

2.7.21. Извещатель охранный комбинированный: извещатель, позволяющий выявить объект обнаружения на основе использования двух и более различных физических принципов действия, при этом совмещаются зоны обнаружения по этим принципам.

2.7.22. Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с инфракрасным пассивным: извещатель, реагирующий как на изменение уровня инфракрасного излучения, так и на возмущение поля электромагнитных волн, возникающих в результате перемещения человека в зоне обнаружения извещателя.

2.7.23. Извещатель охранный магнитоконтактный: извещатель, формирующий извещение о тревоге при размыкании магнитных контактов извещателя.

2.7.24. Извещатель охранный магнитометрический: охранный извещатель, реагирующий на объект обнаружения по вызываемому им изменению параметров магнитного поля.

2.7.25. Извещатель охранный ольфактронный: охранный извещатель, реагирующий на объект обнаружения по его запаху.

2.7.26.

Извещатель охранный (охранно-пожарный) оптико-электронный активный: извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) или пожаре при нормированном изменении (прекращении) отраженного потока (однопозиционный извещатель) или прекращении (изменении) принимаемого потока (двухпозиционный извещатель) энергии оптического излучения извещателя. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.27.

Извещатель охранный (охранно-пожарный) оптико-электронный инфракрасный пассивный: охранный извещатель, реагирующий на изменение уровня инфракрасного излучения в результате перемещения человека в зоне обнаружения. [ГОСТ Р 50777-95, пункт 3.1]

2.7.28.

Извещатель охранный (охранно-пожарный) оптико-электронный пассивный: извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) или пожаре при нормированной скорости изменения теплового излучения человека или пожара, внесенного в его зону обнаружения. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.29. Извещатель охранный оптический: охранный извещатель, реагирующий на объект обнаружения по вызываемому им изменению параметров электромагнитного излучения в инфракрасном, видимом или ультрафиолетовом диапазоне.

2.7.30. Извещатель охранный оптоволоконный: извещатель, формирующий извещение о тревоге, используя принцип изменения проходящего светового потока в чувствительном оптоволоконном элементе (кабеле) при механических воздействиях, вызванных объектом обнаружения.

2.7.31. Извещатель охранный пьезоэлектрический: извещатель, формирующий извещение о тревоге при воздействии упругих волн, возникающих в твердом теле при физическом воздействии на него, обнаруживаемом пьезоэлектрическим чувствительным элементом.

2.7.32.

Извещатель охранный радиоволновый: охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном возмущении поля электромагнитных волн сверх-высокочастотного диапазона в его зоне обнаружения [ГОСТ Р 50659-94, пункт 3.1]

2.7.33. Извещатель охранный радиотехнический: охранный извещатель, реагирующий на объект обнаружения по вызываемому им изменению параметров электромагнитного излучения радиотехнического диапазона.

2.7.34.

Извещатель охранный ручной: охранный извещатель с ручным или иным неавтоматическим (например ножным) способом приведения в действие. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.35. Извещатель охранный сейсмический: охранный извещатель, реагирующий на объект обнаружения по вызываемым им сейсмическим колебаниям.

2.7.36. Извещатель охранный совмещенный: извещатель, формирующий извещение о тревоге при различных видах физического воздействия объекта обнаружения.

2.7.37. Извещатель охранный тензорный: извещатель, формирующий извещение о тревоге при попытке преодоления охраняемых рубежей, создаваемых тензорным чувствительным элементом, использующим эффект изменения сопротивления рабочего элемента при изменении механического давления на него.

2.7.38. Извещатель охранный точечный электроконтактный: извещатель, формирующий извещение о тревоге при замыкании/размыкании электрических контактов (чувствительных элементов) от воздействия объекта обнаружения.

2.7.39. Извещатель охранный трибоэлектрический: извещатель, формирующий извещение о тревоге при попытке преодоления охраняемых рубежей, созданных чувствительным трибоэлектрическим элементом, использующим эффект перераспределения зарядов между металлическими и диэлектрическими элементами кабеля специальной конструкции при механическом воздействии на него (деформации).

2.7.40. Извещатель охранный ударно-контактный: извещатель, формирующий извещение о тревоге при ударном воздействии объекта обнаружения на контролируемую поверхность охраняемого объекта.

2.7.41. Извещатель охранный электромеханический: извещатель, формирующий извещение о тревоге при воздействии объекта обнаружения на чувствительный элемент, которое обеспечивает замыкание или размыкание электрической цепи.

2.7.42.

Извещатель пожарный тепловой дифференциальный: тепловой пожарный извещатель, срабатывающий при превышении определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.43.

Извещатель пожарный тепловой максимальный: тепловой пожарный извещатель, срабатывающий при превышении определенного значения температуры окружающей среды. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.44.

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный: тепловой пожарный извещатель, совмещающий функции максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.45.

Имитатор помех: устройство, предназначенное для генерации и передачи в проводящую среду и (или) окружающее пространство имитируемых помех. [ГОСТ Р 50397-92, статья 5.8]

2.7.46.

Инерционность извещателя: интервал времени от начала воздействия заданного в нормативно-технической документации значения контролируемого параметра до срабатывания извещателя. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.47.

Интерфейс сигнальный: устройство, обеспечивающее передачу извещений между техническими средствами охранной и/или охранно-пожарной сигнализации. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.43]

2.7.48.

Информативность: число видов извещений, передаваемых (принимаемых, отображаемых и т.п.) техническим средством охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.49.

Источник помехи: источник искусственного или естественного происхождения, который создает или может создать электромагнитную помеху. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.10]

2.7.50. Источник помехи электромагнитной: источник искусственного или естественного происхождения, который создает или может создать электромагнитное излучение в пространстве или передать по электрическим сетям.

2.7.51. Канал связи системы тревожной сигнализации: совокупность совместно действующих технических средств тревожной сигнализации и аппаратуры на линейных сооружениях связи, обеспечивающих передачу информации на пульт централизованного наблюдения (в пункт охраны).

2.7.52. Канал системы передачи извещений: совокупность совместно действующих устройств и технических средств связи, обеспечивающих передачу информации по последовательной цепи: оконечное устройство системы передачи извещений - канал связи - ретранслятор - канал связи - пульт централизованного наблюдения.

2.7.53.

Комплекс охранной (охранно-пожарной) сигнализации: совокупность совместно действующих технических средств охранной (пожар- ной и (или) охранно-пожарной) сигнализации, установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.54.

Комплекс охранной сигнализации многорубежный: совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, в каждом из которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных физических принципах действия. [ГОСТ Р 50776-95, приложение Б - не приводится]

2.7.55. Контроллер: программируемый прибор управления, считывающий информацию с ее носителя и регистрирующий ее.

2.7.56.

Норма на помеху: регламентированный максимальный уровень помехи. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.9]

2.7.57.

Обеспечение электромагнитной совместимости организационное: организационные решения, постановления, нормативно-технические документы, направленные на исключение или снижение до приемлемого уровня электромагнитных помех между техническими средствами. [ГОСТ Р 50397-92, статья 2.1]

2.7.58.

Обеспечение электромагнитной совместимости техническое: технические решения, направленные на улучшение характеристик их электромагнитной совместимости. [ГОСТ Р 50397-92, статья 2.2]

2.7.59.

Обстановка электромагнитная: совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.2]

2.7.60.

Оповещатель: техническое средство охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации, предназначенное для оповещения людей на удалении от охраняемого объекта о проникновении (попытке проникновения) и (или) пожаре. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.61.

Оповещатель звуковой: оповещатель, выдающий звуковые неречевые сигналы. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.62.

Оповещатель речевой: оповещатель, выдающий речевые сигналы. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.63.

Оповещатель световой: оповещатель, выдающий световые сигналы. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.64. Оповещение о тревоге органолептическое: формирование оповещателем сообщения, предназначенного для восприятия органами чувств человека (людей), несущего информацию о тревоге.

2.7.65. Отказ, вызывающий ложную тревогу: кратковременный самоустраняющийся отказ (сбой) системы тревожной сигнализации или ее технического средства в течение нормированного интервала времени.

2.7.66.

Параметр электромагнитной совместимости: величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электромагнитной совместимости, отражающая одно из значений характеристики электромагнитной совместимости. [ГОСТ Р 50397-92, статья 3.2]

2.7.67.

Подавление помех: мероприятия, имеющие целью ослабление или устранение влияния помех. [ГОСТ Р 50397-92, статья 2.6]

2.7.68. Подсистема сбора тревожных извещений внутриобъектовая радиоканальная: объектовая радиосистема тревожной сигнализации, предназначенная для защиты территории, зданий и помещений объекта от проникновения нарушителя.

2.7.69. Показатель помехоустойчивости: величина, характеризующая устойчивость функционирования технического средства охранной (охранно-пожарной) сигнализации при воздействии помех.

2.7.70. Помеха бытовая: электромагнитная помеха, создаваемая бытовыми приборами и установками, а также средствами связи и автотранспорта.

2.7.71.

Помеха допустимая: электромагнитная помеха, при которой качество функционирования технического средства, подверженного ее воздействию, сохраняется на заданном уровне. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.5]

2.7.72.

Помеха имитируемая: электромагнитная помеха с заданными значениями параметров, создаваемая с целью измерения или оценки помехоустойчивости. [ГОСТ Р 50397-92, статья 5.7]

2.7.73.

Помеха кратковременная: электромагнитная помеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, меньше некоторой величины, регламентированной для данного технического средства. [ГОСТ Р 50397-92, статья 4.17]

2.7.74.

Помеха недопустимая: электромагнитная помеха, воздействие которой снижает качество функционирования технического средства до недопустимого уровня. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.6]

2.7.75. Помеха непреднамеренная: электромагнитная помеха, создаваемая источником искусственного происхождения, не предназначенная для нарушения функционирования технических средств.

2.7.76.

Помеха непрерывная: электромагнитная помеха, уровень которой не уменьшается ниже определенного значения в регламентированном интервале времени. [ГОСТ Р 50397-92, статья 4.16]

2.7.77.

Помеха нерегулярная: электромагнитная помеха, возникающая и исчезающая через различные случайные промежутки времени. [ГОСТ Р 50397-92, статья 4.20]

2.7.78. Помеха природно-климатическая: помеха, создаваемая атмосферными и климатическими воздействующими факторами, природными явлениями или следствием их.

2.7.79. Помеха промышленная: электромагнитная помеха, создаваемая воздействием промышленного оборудования, электроустановок и электронной аппаратуры.

2.7.80.

Помеха регулярная: электромагнитная помеха, возникающая и исчезающая через определенные промежутки времени. [ГОСТ Р 50397-92, статья 4.19]

2.7.81.

Помеха электромагнитная: электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.3]

2.7.82.

Прибор приемно-контрольный охранный (охранно-пожарный): техническое средство охранной или охранно-пожарной сигнализации для приема извещений от извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей, а в некоторых случаях и для электропитания охранных извещателей. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.83. Прибор управления охранный (охранно-пожарный): техническое средство охранной, охранно-пожарной сигнализации, предназначенное для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей (шлейфов сигнализации), формирования и выдачи команд управления на другие приборы и устройства (например, управления доступом, пожарной автоматикой).

2.7.84.

Прибор управления (пожарный): составная часть установки пожарной сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей (шлейфов сигнализации), формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения и (или) других установок и устройств. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.85. Пульт управления системой охранной (охранно-пожарной) сигнализации: техническое средство охранной (охранно-пожарной) сигнализации, позволяющее извне осуществлять управление режимом работы системы.

2.7.86.

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН): самостоятельное техническое средство (совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны (пункте установки ПЦН) для приема от пультовых оконечных устройств или ретранслятора(ов) извещений о проникновении на охраняемые объекты и/или пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи через пультовое оконечное устройство на ретранслятор(ы) и объектовые оконечные устройства команд телеуправления. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.87.

Пункт промежуточный: пункт, предназначенный для установки ретранслятора между охраняемыми объектами и пунктом для установки пультового оконечного устройства. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.25]

2.7.88.

Пункт сбора информации (пункт для установки периферийного ретранслятора): автоматический удаленный центр, в котором осуществляется сбор информации о состоянии нескольких систем тревожной сигнализации для ретрансляции в центр приема извещений о тревоге непосредственно либо через промежуточную установку. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.26]

2.7.89. Режим технического средства охранной (охранно-пожарной) сигнализации дежурный: нормальное состояние технического средства охранной (охранно-пожарной) сигнализации, при котором оно способно выполнять свои заданные целевые функции.

2.7.90.

Ретранслятор: составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в промежуточном пункте между охраняемыми объектами и пунктом централизованной охраны (пунктом установки пульта централизованного наблюдения) или на охраняемом объекте для приема извещений от объектовых оконечных устройств или других ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на последующие ретрансляторы, пультовое оконечное устройство или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала) для приема от пульта централизованного наблюдения или других ретрансляторов, и передачи на объектовые оконечные устройства или другие ретрансляторы команд телеуправления. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.91. Ретранслятор конечный: ретранслятор системы передачи извещений в последовательной цепи ретрансляторов, непосредственно связанный с пультом централизованного наблюдения.

2.7.92.

Ретранслятор периферийный: ретранслятор, осуществляющий сбор извещений с оконечных устройств по периферийным каналам связи и передачу их на конечный ретранслятор системы передачи извещений. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.26]

2.7.93. Рубеж охранной сигнализации: шлейф сигнализации, совокупность шлейфов или лучей (для сигнализации, использующей передачу извещений по радиоканалу), контролирующих охраняемые зоны, территории, здания или помещения (периметр, объем или площадь последних, непосредственно ценности или подходы к ним) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценностям, при преодолении которых выдается соответствующее извещение о проникновении.

2.7.94.

Сигнализация охранная (охранно-пожарная): получение, обработка, передача и представление в заданном виде потребителям при помощи технических средств информации о проникновении на охраняемые объекты (и о пожаре на них). [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.95. Система информационная мониторинговая: совокупность средств мониторинга подвижных объектов, программно-аппаратно объединенных в систему.

2.7.96.

Система комбинированная: совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления в заданном виде информации. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.28]

2.7.97. Система оповещения: комплекс средств оповещения, выполняющий функцию одновременного доведения до большого числа потребителей речевых сообщений, звуковых и/или световых сигналов.

2.7.98. Система оповещения и управления эвакуацией с охраняемого объекта: совокупность технических средств, предназначенных для оповещения о пожаре и указания путей эвакуации с объекта.

2.7.99.

Система охранной (охранно-пожарной) сигнализации: совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах (и/или пожара на них), передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.2]

2.7.100. Система передачи данных (информации): совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи и приема по каналам связи информации о состоянии охраняемого объекта, а также для передачи и приема команд дистанционного контроля и управления.

2.7.101.

Система передачи извещений о проникновении и пожаре (система передачи извещений): совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и для приема в пункте централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии об- ратного канала) для передачи и приема команд телеуправления. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.102. Система передачи извещений радиоканальная: система передачи извещений по радиочастотным каналам связи.

2.7.103. Система пожарной сигнализации охраняемого объекта: совокупность технических средств пожарной сигнализации, установленных на объекте и передающих сигналы на пункт охраны объекта.

2.7.104. Система предотвращения пожара на охраняемом объекте: совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение предпосылок и условий для возникновения, развития и распространения пожара.

2.7.105. Система противодымной защиты охраняемого объекта: совокупность технических средств, предназначенных для предотвращения воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения.

2.7.106.

Система тревожной сигнализации автоматическая: система тревожной сигнализации (система охранной (охранно-пожарной) сигнализации), обеспечивающая автоматический переход из нормального состояния в отключенное и обратно под управлением ответственного лица, пользователя, владельца или жильца без обращения к другим системам, например, к системе электросвязи. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.33]

2.7.107.

Система тревожной сигнализации ручная: система тревожной сигнализации, обеспечивающая переход из нормального состояния в отключенное и обратно неавтоматически. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.34]

2.7.108.

Совместимость технических средств электромагнитная: способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. [ГОСТ Р 50397-92, статья 1.1]

2.7.109.

Состояние контроля: состояние системы тревожной сигнализации, при котором обеспечивается проверка ее функционирования. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.10]

2.7.110.

Состояние тревоги: состояние системы тревожной сигнализации или ее части, являющееся результатом реагирования системы на наличие опасности, при котором она выдает извещение о тревоге. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.8]

2.7.111. Срабатывание технического средства охранной (охранно-пожарной) сигнализации, установки пожарной автоматики: выполнение техническим средством охранной (охранно-пожарной) сигнализации всей последовательности операций, предусмотренных его назначением.

2.7.112. Средство мониторинга подвижных объектов: составная часть системы, предназначенной для определения географических координат при движении наземного, водного, воздушного и других видов транспорта.

2.7.113. Средство охранного освещения: осветительный прибор или устройство, предназначенное для освещения охраняемой зоны.

2.7.114.

Средство охранной сигнализации техническое: конструктивно законченное и выполняющее самостоятельные функции (аппаратно-программное) устройство, входящее в состав системы, комплекса охранной сигнализации. [ГОСТ Р 50776-95, приложение Б]

2.7.115. Средство охранной сигнализации техническое индивидуальное: техническое средство охранной сигнализации, обеспечивающее выдачу сигнала тревоги физическим лицом-пользователем (индивидом) при криминальной или террористической угрозе ему в определенной точке пространства.

2.7.116. Средство охранной сигнализации техническое стационарное: техническое средство охранной сигнализации, обеспечивающее выдачу сигнала тревоги при криминальной или террористической угрозе в местах массового скопления людей или других оживленных местах, наиболее подверженных таким угрозам.

2.7.117.

Угол обзора зоны обнаружения извещателя: угол, заключенный между двумя условными прямыми, исходящими от извещателя и являющимися границами зоны обнаружения извещателя. [ГОСТ Р 50777-95, пункт 3.11]

2.7.118. Уровень помех: значение величины помехи, измеренное на охраняемом объекте в регламентированных условиях или на его охраняемой части, охраняемой зоне.

2.7.119. Установка блокирования пожара на охраняемом объекте: совокупность технических средств, предназначенных для предотвращения распространения пожара через технологические проемы в противопожарных преградах и/или по газомассопроводам путем их блокирования.

2.7.120. Установка взрывозащиты на охраняемом объекте: установка, предназначенная для предохранения объекта от взрыва, предупреждения взрыва на объекте, подавления зарождающихся взрывов в технологическом оборудовании и/или во взрывоопасных помещениях.

2.7.121.

Установка пожарной сигнализации: совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства. [ГОСТ 12.2.047-86, статья 9]

2.7.122. Установка сигнально-громкоговорящая: техническое средство, обеспечивающее усиление передачи речевой информации с микрофона, а также различного вида предупредительных звуковых сигналов, отличных по частоте и тональности звучания.

2.7.123.

Устойчивость к электромагнитной помехе (помехоустойчивость): способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства. [ГОСТ Р 50397-92, статья 3.6]

2.7.124.

Устройство объектовое оконечное: составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая на охраняемом объекте для приема извещений от приемно-контрольных приборов, шлейфов охран- ной или охранно-пожарной сигнализации и их передачи по каналу связи на ретранслятор, пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала) для приема команд теле- управления от ретранслятора (пульта централизованного наблюдения). [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

Примечание - При необходимости объектовое оконечное устройство может быть совмещено с приемно-контрольным прибором.

2.7.125.

Устройство пультовое оконечное: составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны (пункте установки ПЦН) для приема извещений от ретранслятора(ов), их преобразования и передачи на пульт централизованного наблюдения или устройство вычислительной техники, а также (при наличии обратного канала) для приема от пульта централизованного наблюдения или устройства вычислительной техники и пере- дачи на ретрансляторы и (или) объектовые оконечные устройства команд телеуправления. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.126.

Характеристика электромагнитной совместимости: характеристика технического средства, отражающая возможность его функционирования в заданной электромагнитной обстановке и (или) степень его воздействия на другие технические средства. [ГОСТ Р 50397-92, статья 3.1]

Примечание - Характеристика электромагнитной совместимости может отражать свойства технического средства как источника помех, как рецептора и (или) свойства окружающей среды, влияющие на электромагнитную совместимость технического средства.

2.7.127.

Цель стандартная: человек массой от 50 до 70 кг, ростом от 165 до 180 см, одетый в хлопчатобумажный халат. [ГОСТ Р 50658-94, пункт 3.4, ГОСТ Р 50659-94, пункт 3.4]

2.7.128.

Цель стандартная вторичная (для извещателей электромагнитно- го сверхвысокочастотного и инфракрасного принципов обнаружения): конструктивный элемент, характеристики излучения которого в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра аналогичны характеристикам излучения небольшого животного (типа мышь). [ГОСТ Р 50777-95, пункт 3.6]

2.7.129.

Часть системы, комплекса охранной сигнализации линейная: совокупность шлейфов охранной, тревожной сигнализации; соедини- тельных линий для передачи извещений по каналам связи или отдельным линиям на приемно-контрольный прибор или систему пере- дачи извещений о преступных проявлениях на охраняемом объекте; устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов. [ГОСТ Р 50776-95, приложение Б]

2.7.130.

Чувствительность извещателя: числовое значение контролируе- мого параметра, при превышении которого должно происходить срабатывание извещателя. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.131.

Шифрустройство: техническое средство охранной сигнализации, обеспечивающее возможность входа на охраняемый объект и выхода с объекта без выдачи извещений о проникновении. [ГОСТ 26342-84, приложение 1]

2.7.132.

Шлейф охранной сигнализации: электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охранных извещателей, включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные провода и предназначенная для передачи на приемно-контрольный прибор извещений о проникновении и неисправности, а в некоторых случаях, и для подачи электропитания на охранные извещатели. [ГОСТ Р 50776-95, приложение Б]

2.7.133.

Элемент чувствительный: часть извещателя, предназначенная для обнаружения (появления признаков нарушителя) и/или изменения состояния (охраняемого объекта), указывающего наличие опасности. [ГОСТ Р 50775-95, пункт 4.2]

2.7.134.

Элемент чувствительный (для ультразвуковых и радиоволновых доплеровских извещателей): излучающий и приемный элементы извещателя. [ГОСТ Р 50658-94, пункт 3.2, ГОСТ Р 50659-94, пункт 3.2]

2.7.135.

Элемент чувствительный (для пассивных оптико-электронных из- вещателей): приемник теплового излучения. [ГОСТ Р 50777-95, пункт 3.8]

2.8. Средства защиты

2.8.1. Защита имущества противокриминальная: совокупность мер, направленных на предотвращение преступного посягательства и несанкционированного доступа на объект и других криминальных действий.

2.8.2. Защита объекта антитеррористическая: совокупность мер, направленных на предотвращение возникновения преднамеренного противоправного уничтожения или нанесения ущерба объекту.

2.8.3.

Защита собственности и личности: обеспечение приемлемого значения степени риска нанесения ущерба собственности и личности в результате преступного посягательства. [ГОСТ Р 51242-92, пункт 3.5]

2.8.4.

Зона защищаемая: находящиеся непосредственно за защитной конструкцией зона или пространство, механически огражденные от несанкционированного доступа и других нештатных действий. [ГОСТ Р 51242-92, пункт 3.6]

2.8.5. Средства физической защиты инженерные: технические средства (преграды, барьеры, инженерные конструкции), препятствующие своими физическими свойствами несанкционированному проникновению на объект и/или в охраняемую зону (на часть территории, в здание, строение, сооружение, помещение).

2.9. Интеграция систем охраны и безопасности

2.9.1. Система автономная интегрируемая: автономная система с собственной базой данных, которая может быть интегрируемой с ней, если зависит от этой базы данных и может изменять конфигурацию для использования любой внешней базы данных.

2.9.2. Система интегрированная: система, объединяющая и совместно использующая информационные ресурсы подсистем и одну общую базу данных, и при этом, в отличие от автономных систем, позволяет работать с каждым ресурсом в отдельности.

2.9.3. Система интегрированная закрытая: система, объединяющая типы подсистем (более одного) так, что они разделяют общие информационные ресурсы системы и общую базу данных, в случае если они установлены вместе (интегрированы) в соответствующей конфигурации, причем выбор конечного пользователя может быть ограничен системами (периферийным оборудованием) только одного производителя.

2.9.4. Система интегрированная открытая: система, предназначенная для совместной работы с другими открытыми системами и обеспечения интеграции с ними с использованием в нормальном состоянии общей базы данных, общего интерфейса и программного обеспечения, общего для этих систем при обмене информацией друг с другом, обеспечивающего как вертикальную, так и горизонтальную интеграцию.

Приложение А

(справочное)

Национальные стандарты Российской Федерации, рекомендуемые для применения совместно с настоящим стандартом в части терминов

ГОСТ Р 50397-92. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 839-2-4-90). Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений

ГОСТ Р 50659-94 (МЭК 839-2-5-90). Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений

ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию

ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90). Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений

ГОСТ Р 50862-2005. Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения

ГОСТ Р 50941-96. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51053-97. Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому

ГОСТ Р 51072-2005. Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость

ГОСТ Р 51112-97. Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний

ГОСТ Р 51136-98. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51186-98. Извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51221-98. Средства защитные банковские. Термины и определения

ГОСТ Р 51241-98. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51242-98. Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям

ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987). Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52435-2005. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52436-2005. Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.1.033-81. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.2.020-76. Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения

ГОСТ 12.2.047-86. Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 19542-93. Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ 23611-79. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ 24402-88. Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения

ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

Библиография

1. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1"О безопасности" (в редакции 07.03.2005)

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

Название: Национальный стандарт Российской Федерации "Системы охраны и безопасности. Термины и определения. Guard and security systems. Terms and definitions. ГОСТ Р 52551-2006" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2006 года № 106-ст)

Дата вступления в силу: 01.01.2007